# Громкоговоритель настенный двухполосный

# TSo-SW30k

- Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель настенный двухполосный  TSo-SW30k  предназначен для работы в составе системы речевого оповещения о пожаре и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя настенного двухполосного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов. TSo-SW30k имеет широкую диаграмму направленности. В комплекте поставки крепеж для крепления на стену.

- Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение ………….……………………………………………100В

Диапазон воспроизводимых частот ………………………….... 40 – 16 000 Гц

Чувствительность, 1Вт/м ……………………………………..…….….… 92дБ

Мощность ……………………………….………………………...……....30 Вт

Габариты …………………………………………..……………300×194×216 мм

Материал ………………………………………….…………….пластик/металл

Цвет ……………………………………………………………..………….белый

Исполнение…………………….…………………..……....………….внутреннее

Класс защиты.………………………………………….………..…………….IP21

Рабочая температура……………………………….……………… -5°C…+50°C

- Подключение.

Подключение производится при помощи 2-х резьбовых разъемов, где:

- Чёрный: «Общий»

- Красный: 30 Вт (W)

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.